Merighi Test DVD

Note d’uso versione 1.08	(14 feb 2008)	by Luciano Merighi 	merifon@libero.it

In questa versione le schermate sono in loop su loro stesse. Non è necessario usare  “pausa”.

Saltare alle sequenze desiderate usando il telecomando del player.

N.B. il TestDVD serve per calibrare la visione dei DVD, non può dare riferimenti per altre sorgenti, come videogames o programmi televisivi!!!

Menu Luma Chroma:

BTB

Y digital levels range 0-255

Se il sistema è in grado di mostrare il “Blacker Than Black”, alzando la luminosità si dovrebbe veder apparire sullo sfondo la scritta: “BTB passed”.

N.B. Durante la normale visione, il BTB non deve essere visibile!

Non c’è materiale utile in quel range!

Set contrast		Blacks			Whites

Y digital levels range 0-255

Se il sistema ha passato il “BTB test”, nella schermata set contrast, usare il controllo di luminosità per rendere visibile il livello “14” rispetto allo sfondo “1”. Dopodiché abbassare per portare il “14” al livello dell’”1”. A questo punto il “16” dovrà essere appena distinguibile rispetto l’”1”. In caso di BTB non superato, il “14” non sarà distinguibile rispetto all’ “1”, agire di conseguenza, per rendere il “16” appena evidenziato sullo sfondo.

Agire sul controllo di contrasto per rendere appena distinguibile il livello “239” rispetto al “254” e anche rispetto al “235”.

Fare piccole variazioni, fino ad ottenere ottenere il risultato.

Dopodiché, nelle schermate “blacks” e “whites” è possibile verificare con precisione quali livelli il sistema è in grado di mostrare sopra e sotto gli estremi 16-235 del range Y’Cb’Cr CCIR601, eventualmente è possibile affinare l’aggiustamento.

Dato che il range digitale della componente Y cioè 16-235, è possibile che venga superato occasionalmente, è preferibile lasciare al sistema un po’ di spazio di manovra oltre tali estremi.

Luma step		Grey ramp

Y digital levels range 0-255

In queste due schermate è possibile verificare gli esiti della precedente regolazione e anche se vi siano dominanti colore indesiderate sui grigi.

Luma step ha i valori espressi in percentuale del livello digitale di Y. 0% = 16 e 100% = 235

Grey ramp va da 0 a 255 in step larghi 2 pixels. La colonna all’estrema sinistra è a livello 16 mentre quella a destra è a livello 235.

Set colors

Y digital levels range 16-235	Cb Cr range 16-240

Agire sui controlli colore fino a riuscire a distinguere i livelli 95% dai 100%

RGB resolution

Lo scopo è quello di mostrare la più bassa risoluzione delle componenti cromatiche rispetto alla componente Y di luminosità, causato dal sottocampionamento 4:2:0 del flusso mpg2 previsto per i DVD a standard PAL.

Chroma delay

Le componenti colore devono essere in fase con la componente Y. Nella schemata Chroma delay controllare che i rettangoli di ogni componente R, G e B siano allineati verticalmente con il relativo rettangolo grigio sul lato sinistro, in corrispondenza del valore 0 uSec. Se il sistema permette la regolazione del delay, agire di conseguenza.

Chroma Bug

effetto simulato

Verifica del CUE (Chroma Upsampling Error), l’immagine è codificata con il flag progressivo. La scritta deve avere i bordi netti, senza quella sorta di “frange” orizzontali indicate nell’esempio simulato.

Schermate Red, Green, Blue, White, Black

Permettono la verifica di eventuali pixel guasti e dell’uniformità delle matrici dei display.

Menu Measures:

Horizontal lines		vertical lines		Fine grid

Linee verticali e orizzontali di 2 pixel. Permettono di vedere l’effetto di un’eventuale riscalatura. Il loro spessore e la loro spaziatura devono apparire il più regolare possibile, senza nessun effetto fisarmonica.

Horizontal resolution	Vertical resolution

Test per verificare quante linee di risoluzione televisiva orizzontale e verticale sono visibili.

La risoluzione orizzontale verifica quante righe verticali sono distinguibili e solitamente è il parametro al quale ci si riferisce semplicemente con “risoluzione televisiva”.

La risoluzione verticale è meno significativa, in quanto fissata all’origine dal sistema televisivo adottato. Con l’avvento dei display a matrice di pixel e relativi processi di riscalatura, ha però assunto una maggiore valenza.

Pixel crop		Grid			Squares

Con pixel crop è possibile verificare quanti pixel vengono eventualmente mangiati ai bordi e se vi sono eventuali irregolarità nella rappresentazione a 16:9 o 4:3.

Grid e squares verificano la presenza di eventuali distorsioni geometriche. Con squares ed un apposita sonda, sarebbe possibile misurare il contrasto totale

Scope bars		Scope burst

Y digital levels range 16-235

Utilizzando le due schermate con un oscilloscopio è possibile controllare direttamente il segnale analogico in uscita.

Menu Motion:

Pendulum: video mode, film mode, alternate flag

Video mode: la sequenza è codificata in modo interlacciato.

Film mode: la sequenza è codificata in modo progressivo.

Alternate flag: la sequenza passa da video a film mode e viceversa ogni secondo.

Un buon deinterlacer, dovrebbe agire analizzando l’effettivo movimento all’interno delle sequenze (motion adaptive): la scritta 576i dovrebbe apparire sempre non flickerante e mostrare comunque la struttura a righe orizzontali delle singole lettere. Il pendolo interlacciato non dovrebbe mostrare spettinamento, cioè quella sorta di affettamento in senso orizzontale.

Alcuni deinterlacers, leggono semplicemente il flag e si regolano di conseguenza, a prescindere dall’effettivo contenuto delle immagini. In questo caso avremo spettinamento sul pendolo durante la sequenza in film mode e una eccessiva sensibilità ai frequenti errori di flag presenti in moltissimi DVD, anche quelli editi dalle Majors.

Altri deinterlacers invece, funzionano sempre in video mode, a prescindere dal contenuto e dal flag. In questo caso si avrà un inutile abbassamento della risoluzione verticale causata dalla non sempre necessaria interpolazione dei semiquadri.

Nella sequenza a flags alternati, una scritta scorrevole interlacciata attraversa orizzontalmente lo schermo per permettere una ulteriore valutazione della qualità dei processi.

Jaggies

Sequenza in video mode. Le barre ruotanti, bianca interlacciata e verde progressiva, dovrebbero mostrare meno scalini possibile e limitati alla zona nella quale esse sono il più orizzontali possibile.

Flag

Sequenza in video mode. E’ possibile confrontare la qualità di differenti deinterlacer, osservando i bordi delle barre colorate grandi e di quelle bianche e nere più piccole, della bandiera. Un ottimo deinterlacer, non mostrerà scalettature e renderà un immagine chiara delle righe piccole, senza eccessivi effetti moirè.

Moving bars

Sequenza in video mode. Il movimento delle barre deve risultare il più regolare possibile, senza che esse appaiano spezzate in modo anomalo. Talvolta, usando deinterlacers motion adaptive, la presenza simultanea di barre progressive e interlacciate è fonte di confusione e di passaggi indebiti al film mode. In questi casi si avranno spettinamenti anomali della barra bianca. Trattandosi questa di una situazione limite, non dovrebbe preoccupare più di tanto.

Menu Probe greys:

Schermate piene a luminosità crescente da 0% (Y=16) a 100% (Y=235) in 10 steps.

Da utilizzare con opportuni software e strumenti per la misura del gamma e del contrasto.

Menu Probe colors:

Schermate a diversa saturazione dei colori primari (RGB) e complementari (CMY).

Range digitale Cb Cr 16-240.

Strutturate per fornire coordinate xyY sul diagramma CIE-1936, a distanze regolari dal punto di bianco al colore puro, per gamut PAL, gamma 2,2 e bianco D65.

coordinate ideali delle schermate sul grafico CIE-1936

gamut:	PAL (EBU 3213 /ITU)

gamma:	2,2

white:		D65